1、操作中可以允许在启动和测试时达到zui大压力和zui高温度，但是在连续操作中，一定要严格安装范围制定的数据来操作，压力开关长时间的工作在zui大压力和zui高温度下会减小传感器的寿命。

2、一个备用件在恶劣环境应用中非常必要，如元件的损坏可能会危及到生命和财产，或高低限的失控将导致系统崩溃。

3、必须要注意压力开关控制器量程的选择，确保在无意甚至有意的情况下的设定值错误选择也不会导致系统安全上有隐患。

4、在震动，冲击的地方或者温度变化大的地方不会损害或影响控制器，但是在潮湿的地方要将入口点密封起来防止湿气的进入。

5、要注意对元件的监控，注意元件是否有设定点飘移或者显示错误的情况发生，如果有，立刻要对元件进行检查。

6、压力开关对元件进行预防性的维护和定期的检查是很重要的，可以检查元件是否有损害，这些可能会危及到财产和人员安全。