有机溶剂水分仪，露点水分仪的特性

哈尔滨宇达快速水分测定仪，能在最短时间内达到加热功率，操作简单，测试准确，显示部分采用数字显示，示值清晰可见，分别可显示水分值，样品初值，终值，测定时间，温度初值，最终值等数据，并具有与计算机，打印机连接功能。

哈尔滨宇达电子技术有限公司生产的宇达牌水分仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热，使样品表面不易受损，快速干燥，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单，测试准确，显示部分采用数字显示，示值清晰可见，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机，打印机连接功能。

1、称重范围：0-110g

2、水分测定范围：0.01-100%

3、称重最小读数：0.001g

4、样品质量：0.5-110g

5、加热温度范围：起始-200℃

6、水分含量可读性：0.01%

7、显示参数：7种

8、通讯接口：RS232

9、外型尺寸：380×205×325（mm）

10、电源：220V±10%

11、频率：50Hz±1Hz

12、净重：5Kg