BYQL-Q系列气象自动监测站

BYQL-Q气象自动监测站简介

BYQL-Q系列气象自动监测站采用嵌入式技术，可用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据。系统采用模块化设计，可根据用户需要（测量的气象要素）灵活增加或减少相应的模块和传感器，任意组合，方便、快捷地满足各类用户的需求。 该系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能，具有技术先进，测量精度高，数据容量大，遥测距离远，可靠性高的优点。

图 1 气象监测系统

BYQL-Q气象自动监测站使用场合

可应用于气象、农业、林业、环境、大中专院校、科研机构或组网于机场、交通运输、军事、水文、极地考察等诸多领域方面气象研究，并适合于野外科研试验应用。

BYQL-Q气象自动监测站框架原理

图 2 系统框架图

BYQL-Q气象自动监测系统通过前端传感器对气象环境进行监测，对监测数据进行采集传输，传输方式为GPRS （2G/3G/4G流量）DTU无线传输，传输到云平台，用户可以登录云平台、手机APP软件、上位机软件通过网络查看数据，也可通过RS485接口通过屏幕控制卡在LED屏上显示查看实时数据。

图 3 系统原理结构图

温湿度传感器原理

温湿度传感器的组成部分主要包括湿敏电容和转换电路两部分，湿敏电容是由玻璃底衬、下电极、湿敏材料、上电极等四个部分组成。湿敏电容的两个下电极与湿敏材料，上电极构成的两个电容成串联连接。湿敏材料是一种高分子聚合物，它的介电常数随着环境的相对湿度变化而变化。当环境湿度发生变化时，湿敏元件的电容量随之发生改变，即当相对湿度增大时，湿敏电容量随之增大，反之减小(电容量通常在48~56pf间)。传感器的转换电路把湿敏电容变化量转换成电压量变化，对应于相对湿度0~100%RH的变化，传感器的输出呈0~1v的线性变化。

大气压传感器原理

大气压传感器主要的传感元件是一个对压强敏感的薄膜，它连接了一个柔性电阻器。当被测气体的压强降低或升高时，这个薄膜变形，该电阻器的阻值将会改变。电阻器的阻值发生变化。从传感元件取得0-5V的信号电压，经过A/D转换由数据采集器接受，然后数据采集器以GPRS/RS485形式把结果传送给云平台/LED显示屏。

风速传感器原理

风速传感器由风杯、传感器主体、电路模块、传输电缆等装置构成。风速传感器的风杯通常由高耐候性、高强度、防腐蚀和防水金属制造，可适应恶劣环境;电路模块具有极可靠的抗电磁干扰能力和高低电压保护能力，可确保主机在-30℃~80℃，湿度0~100% 的环境中正常工作。由传感器风杯转动带动传感器轴承转动，再由光电转换进行数字量化处理，从而计算出风速值（m/s ，1m/s = 3.6 km/h）。

风向传感器原理

光电式风向传感器的核心采用绝对式格雷码盘编码(四位格雷码或七位格雷码)，利用光电信号转换原理，可以准确的输出相对应的风向信息;电压式风向传感器的核心采用精密导电塑料传感器，通过电压信号输出相对应的风向信息;电子罗盘式风向传感器的核心采用电子罗盘定位绝对方向，通过RS485接口输出风向信息。

数据采集器原理

数据采集器是系统重要组成部分，数据采集系统整合了信号、传感器、激励器、信号调理、数据采集设备和应用软件。当系统从前端传感器监测的数字信号和模拟信号时，数据采集器采集数据通过采集器处理成数字信号通过DTU传送到上位机进行分析统计处理。

GPRS数据传输协议接口

采用协议

PS协议->data-6100A型，与主机连接时采用。

透明协议->data-6100B型，与现场子设备连接时采用。

UDP协议->data-6100,使用GPRS网络传输数据时使用。

TCP协议->data-6100,使用GPRS网络传输数据时使用。

ModBus协议->data-6100,设置参数时使用。

通信接口

RS485接口

通信规格：

波特率（bit/s）：300、600、1200、2400、4800、9600、19200

数据格式：8bit数据位，1bit停止位、校验位（奇、偶、无）

BYQL-Q气象自动监测站功能

- 用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、大气压力等气象要素进

行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接，将数据

传输到气象计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。

- 由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。

风速、风向、雨量、大气压力等传感器为气象专用传感器，具有高精度高可靠性的特

点。气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件

人机界面和标准通信功能，图形数据显示，有线通讯方式，在Windows2000 以上系统

环境即可运行,存储数据，数据存储格式为EXCEL 标准格式，可生成气象数据图表，供

其它软件调用。

- 有线传输方式：通过标准USB/RS485通讯接口，与监测中心PC机有线连接，实时传送

采集数据。

四、无线传输方式：只要可以上网就可通过GPRS无线传输进行网页浏览的方式进行查看数

据及分析数据。

BYQL-Q气象自动监测站特点

- 气象观测支架整体采用碳钢工艺，具有良好的防腐蚀性，可长期运行于各种恶劣的室

外环境，适应各种复杂天气。

图 4 系统设备示例图

二、安装支架高度为3m，规范地安装气象传感器。
三、系统具有多种供电方式，交直流两用或配太阳能电池供电

四、可靠的三防设计，防护级别达到IP65级，完善的防雷击、抗干扰等保护措施。

五、 可以配套多种户内户外型显示屏，显示屏可选单色、双色、全彩屏。

六、工作温度为-30℃~80℃，工作湿度0~100%，抗风等级：≤75m/s。

BYQL-Q气象自动监测站参数

| 参数名 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | -20～80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 湿度传感器 | 0～100% | 0.1% | ±3% |
| 风速传感器 | 0～60m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V）m/s |
| 风向传感器 | 0～360° | 1° | ±3° |
| 大气压力 | 500～1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
| 光照传感器 | 0～200Klux | ±1% Klux | ±3% |
| 雨量传感器 | 0-999.9mm； | 0.2mm 强度：0~4mm/min | ±4% |
| 二氧化碳 | 0-2000ppm；0-5000ppm；0-10000ppm | ±4%FS+3% | ±3% |

图表 1 系统监测参数表

BYQL-Q气象自动监测站配置

| 项目 | 设备名称 | 备注 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 |  | 选配 |
| 湿度传感器 |  |  |
| 风速传感器 |  |  |
| 风向传感器 |  |  |
| 大气压力 传感器 |  |  |
| 光照传感器 |  |  |
| 雨量传感器 |  |  |
| 二氧化碳 传感器 |  |  |
| 数据记录仪 | 气象数据记录仪 | 显示、采集、记录、通讯各传 感器数据 | 必配* |
| 供电方式 | 220V 交流 | 给气象站供电 | 选配 |
|  | 12V 直流 |  |  |
|  | 太阳能供电系统 |  |  |
|  | RS485有线 | 通讯距离0-1000m |  |
|  | 无线GPRS | 通讯距离不限 |  |
|  | 物联网服务器 | 可在任何PC端、手机端随时查看数据。 |  |
| 支架 | 高度3M可固定风速风向，大气压、温湿传感器，轻型辐射罩。 | 必配* |
| 保护箱 （不绣钢） | 放置数据记录仪 如配有太阳能电池系统，也可放置太阳能控制器、蓄电池； 如配有GPRS DTU，也可放置GPRS模块、GPRS电源。 | 必配* |
| 百叶箱 | 用于放置大气温湿压传感器。 | 必配* |

图表 2 系统监测站配置

BYQL-Q气象自动监测站云平台及软件

BYQL-Q气象自动监测站有独立开发的云平台和手机APP软件及上位机软件，可以使用

户外远程、实时查看监测数据。

我司还提供微信客户端及客户端云平台给客户使用，可随时随地查询设备监测到的实时数据

微信客户端及客户端云平台，上位机软件

碧野千里智能云微信端

软件背景：

智能云数据分析软件，基于大气污染网格化监测系统，向客户展示实时监测数据、及最近48小时历史数据、最近30天日平均历史数据、设备在线状态并推送超标报警信息，综合分析管理数据，可实现远程查看了解设备所在区域的环境污染情况。为用户提供精准稳定、有保障的参考信息，及时有效地对辖区内的大气污染状况进行诊断。

软件功能：

- 实时数据

智能云实时展示设备当前的各项大气监测指标污染值及设备的在线状态，数据更新周期为3分钟；智能云是一款数据接收、保存、显示、分析、管理的专业数据分析软件。

- 历史数据

通过历史数据曲线分析图，可直观快速读取到设备的历史数据变化趋势和最近30天的日平均数据；

- 超标报警

可根据环保局管理需要设置阀值，超过规定浓度后进行报警，以便于管理部门快速响应，

进行污染源排查并实施管控措施，超标报警提醒周期为10分钟，可查询告警通知历史；

- 设备管理

可查看设备是否在线、用户单位信息及地理信息。

智能云优势：

1、简单、方便：代替了app，不需要安装任何软件，不需要担心版本兼容和更新的问题，凡是能使用微信的手机，关注我司 “碧野千里环境” 微信公众号，不管是android，还是ios都可以使用；

2、人性化：代替了短信报警提醒功能；设备报警时能及时地像短信一样通知手机用户，及时预警，避免罚单。甚至当环境比较污染，持续报警情况下，默认反复提醒，时间间隔为10分钟。不需要像短信报警，每次报警都会用户存入一条短信，然后每次都需要手动删除短信的繁琐操作，报警记录可查；

3、功能更强大：如果设备属于喷淋设备，用户可远程控制设备喷淋，提前降尘；

4、微信端可以接收反馈意见到碧野千里公司公众号管理者。

智能云操作首页                   历史数据曲线分析图

日平均数据柱形分析图                  超标报警提示界面

扬尘噪声污染实时监控云平台

扬尘噪声污染实时监控云平台是基于大气污染网格化监测系统的一套实时在线监控，数据24小时全天侯实时，接收、保存，下载、图表显示、智能分析、智能告警提醒、管理的监管平台。本平台架设在服务器上，采用B/S构架，通过网络实现远程登陆，无需安装任何软件，通过浏览器即可登录查看。

功能特点

*支持GIS电子地图状态显示，离线，在线，与报警闪动，

*满足政府监管平台框架及功能要求

*实时数据查看

*历史数据变化曲线图查看

*设备状态查看

*各项指标污染排行榜查看

*实时告警页面查看，报警阀值远程可配置。

*历史告警记录查询

*数据导出

*设备管理

*用户管理

*用户中心

*可远程控制设备

*标准GIS实时地图

*web service开放接口

*支持大于1000套设备接入

*支持OEM定制开发

*支持颗粒物（PM2.5/PM10/TSP）、噪声、气象五参数、负氧离子、总辐射、光照强度、雨量、O2、H2S、NH3、SO2、NO2、、CO2、CO、O3、VOC、CH2O等监测数据处理

（登录界面）

（结合最新GIS卫星地图，所有监测数据经过后台分析处理后，超标的设备对应图标会闪动提醒）

（实时数据、历史数据查看，以曲线图的形式展示历史数据的变化趋势，使人一目了然）

（所有监测参数经过后台分析处理后，按指定的某项参数数据大小进行排序，方便监管）

（实时告警界面，能实时查看所有被监管设备的超标情况，并作为处罚依据）

（告警历史，能随时查询所有超标设备的报警记录，并作为处罚依据）

（数据导出，能将所有的监测数据以EXCEL表格的形式进行导出保存，方便数据查询比对）

（导出的EXCEL表）

（设备管理，能查询设备信息、设备状态、设备数量和进行修改设备信息、添加设备操作）

（用户管理，能查看平台账号、单位名称、用户性质、设备状态、删除用户、选配设备）

（用户中心，能查看平台账号、用户名、密码、联系电话、传真、用户的角色）

BYQL-Q上位机

通过上位机软件可以设置监测参数的阀值，远程连接系统，查看监测数据，对系

统软件进行远程更新。

图 12 设备下载EXCEL数据图

图 13 上位机软件图